Snímok 1:

Vážený členovia komisie, vážené kolegyne, vážení kolegovia Dovoľte mi, aby som Vás oboznámil s problematikou mojej práce pod názvom IS dopr. značenia a infor. tab Mesta Vys. Tatry, formou krátkej prezentácie.

Snímok 2:

Na úvod chcem poukázať na cieľ práce. Cieľom práce bolo vytvorenie vytvorenie informačného systému o lokalizácii a technickom stave dopravného značenia a informačných tabúľ Mesta Vysoké Tatry v prostredí WWW služby Internetu z dôvodu sumarizácie stavu značenia po veternej kalamite v roku 2004 a to na objednávku samosprávy Mesta Vysoké Tatry.

Snímok 3:

Samosprávou Mesta boli navrhnuté nasledovné etapy tvorby projektu: príprava podkladov, zber dát, spracovanie dát a prezentácia dát. V ďalšej časti bližšie popíšem jednotlivé etapy tvorby projektu IS.

Snímok 4:

Podklady pre samotné práce v teréne tvorili klad (ukážka), ML extr, ML intrav, vyhláška MDPaT SR.

Snímok 5:

Po príprave podkladov nasledovali práce v teréne, čiže zber dát. Zber dát bol vykonanou tzv. pasportizáciou, čo je určovanie polohy objektov záujmu v našom prípade dopravných značiek a informačných tabúľ bez použitia meracích prístrojov, ale prirodzene orientáciou podľa blízkych objektov už existujúcich v mapovom podklade (napr. križovatka cestných komunikácii, kríženie cestnej komunikácie so železničnou, v blízkosti stavebného objektu) a následne ich zakreslenie do podkladu.

Záujmovou oblasťou zberu dát bola tzv. Cesta slobody

Snímok 6:

Na obrázku 1 sa nachádza na mapovom výreze celá záujmová oblasť. Práce v teréne začínali v obci Podbanské a pokračovali postupne po Ceste slobody cez obce Tri studničky, Štrbské pleso...... Okrem cesty slobody boli spracované aj krátke úseky komunikácii, ktoré sa na cestu slobody napajáju a to: úseky, ktoré sa napájajú z juhu, konkrétne.... a úseky napájajúce sa zo severu...........

Snímok 7:

Pre terénne práce, čiže pre pasportizáciu boli stanovené nasledovné požiadavky...................................

Len pre zaujímavosť uvediem, že výsledkom terénnych prác boli údaje o 1776 Dopravných značkách a 133 informačných tabuľách získaných v extraviláne a 15 intravilánoch, mestských častiach Mesta Vysoké Tatry.

Snímok 8:

Po zbere dát bolo potrebné tieto dáta spracovať. Spracovanie dát sa vykonalo v 2 fázach. Spracovanie Geometrickej časti a spracovanie popisnej(atribútovej)čast Spracovanie geometrickej časti bolo vykonané v ...........

Snímok 9:

Druhou časťou bol spracovanie popisnej časti v ...........

Snímok 10:

Po spracovaní dát nasledovala posledná etapa tvorby projektu a síce Prezentácia dát.

Základnou myšlienka prezentácie priestorových dát (geometrických aj popisných údajov o geoprvkoch) v prostredí WWW je jednoduchá. Jedná sa o typické riešenie typu klient/server. Klient si po pripojení k serveru vyžiada informácie z bázy priestorových dát. Server túto požiadavku spracuje a pošle späť klientovi výstupné dáta vo vopred zadefinovanej podobe (schéma)

Práca je tvorená od začiatku pre prezentáciu dát v prostredí WWW. Preto užívateľské prostredie bolo vytvorené pomocou jazyka HTML, ktorý slúži k vytváranie WWW dokumentov. Užívateľské prostredie je vytvorené s maximálnou jednoduchosťou a prehľadnosťou, čo je najpodstatnejšou časťou tvorby podobných projektov.

Ešte pred tým ako prejdem k praktickej ukážke WWW stránky v prehliadači, chcel by som poukázať na ďaľšie využitie tejto práce a prínos.

Prinosom práce je najmä to, že spracovaná oblasť (Cesta Slobody) patrí medzi frekventované komunikácie (najmä zahraničnými turistami) a preto samospráva potrebuje vedieť stav dopravného značenia po veternej kalamite v roku 2004, aby vedela v prípade potreby zabezpečiť opravu, resp. výmenu zniženého značenia, ktoré je potrebné pre plynulý chod dopravy na tejto komunikácii. A čo sa týka ďalšieho vyžitia tejto práce, informačný systém  neobsahuje všetky dáta z vytvorenej databázy, pretože je rozsiahla a jej importovanie do informačného systému bolo závislé na časovom rozsahu tejto práce. Ale po dokončení tohto informačného systému je požiadavka zo strany samosprávy Mesta Vysoké Tatry, aby bol vytvorený webhosting na serveri www.tatry.sk a k tomuto webpriestoru bude priradená doména ........

A na záver prejdem k praktickej ukážke stránky. Stránka obsahuje..... (select box, drop-down menu..)

Ako vidíte vytvorená stránka je jednoduchá a prehľadná, čiže je dostupná pre každého užívateľa služby WWW na Internete.